# ZADÁVACÍ   DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

## „Odkalovací nádrž k ČOV II.“

1)	Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:		Domov u studánky

Sídlo:			Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun

Právní forma:	příspěvková organizace

IČ:			00854310

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele :  Mgr. Jitka Beránková, ředitelka

tel.: 465 507 700, e-mail: info@domust.cz

2)	Informace o předmětu a místu provedení

Místo dodávky:	Domov u studánky,

Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun

Doba plnění: 	předpokládaný termín zahájení : nejpozději do 05/2018

předpokládaný termín dokončení : 30. 11. 2018

Předmět plnění:       Kalojem slouží k akumulaci přebytečného kalu ze stávající čistírny odpadních vod.

3)	Technická specifikace

Potrubí jsou navržena z HDPE a nerezu. Nádrž kalojemu bude ŽB prefabrikát s ŽB zastropením a čtvercovým vstupem.

Stavba slouží k uložení přebytečného kalu ze stávající čistírny odpadních vod a jeho zahušťování. Kal bude z ČOV přečerpáván pomocí nového kalového čerpadla (čerpadlo bude společné pro obě nádrže čistírny – manipulaci s čerpadlem usnadní jeřábek, umístěný na dělicí stěně mezi nádržemi ČOV). Výtlačné potrubí z flexibilního PVC bude přes prostor ČOV pokračovat jako potrubí z HDPE trubek ø63x5,8 mm. Toto potrubí projde stěnou objektu čistírny (nad hladinou a nad přilehlým terénem) a pod terénem bude přivedeno do kalojemu. Přečerpaný kal se usadí, a malým kalovým čerpadlem bude odsazená voda přečerpávána zpět do ČOV. Až dojde k naplnění nádrže kalojemu, bude obsah přes fekální koncovku odčerpán fekálním vozem a odvezen na městskou ČOV (dle stávající platné smlouvy na odvoz kalu z areálové ČOV.  Kal v kalojemu bude promícháván pomocí aeračních elementů, napojených vzduchovým potrubím z HDPE trubek ø50x3,0 mm na stávající potrubí jedné z dmycháren. Pomocí solenoidových ventilů bude zabráněno současnému využívání vzduchu z dmychadla pro provoz ČOV a kalojemu. Výška hladiny v kalojemu bude sledována sondami a elektronicky bude blokováno spouštění kalového čerpadla v ČOV při dosažení maximální přípustné hladiny.

Elektrická energie pro čerpadla a ovládání celého systému bude odebírána ze stávajícího rozvaděče pro čistírnu odpadních vod.

4)  Financování zakázky

Zakázka bude financována z vlastních zdrojů zadavatele.

5)	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a bude svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh – nebude obsahovat žádné volné listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Uchazeč, jehož nabídka nebude úplná, tj. nebude obsahovat všechny součásti požadované zákonem a zadavatelem, může být zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídku podá uchazeč písemně v jednom originále dle požadavků zadavatele uvedených ve výzvě a v této zadávací dokumentaci. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v příloze nabídky příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.

Členění nabídky:

- Krycí list – příloha č. 1 (obsahuje identifikační údaje uchazeče)

- Kvalifikace a její  prokázání (dle bodu 5 výzvy)

- Podepsaný návrh  smlouvy – příloha č. 2

6)	Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH a včetně DPH. Vše bude zpracováno v cenové úrovni k datu podání nabídky.

Platební podmínky budou součástí návrhu smluvního vztahu s tím, že:

.

- Cena bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90% ceny díla. Zbylých 10 % bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků. Dle SOD.

- splatnost faktur je 21 kalendářních dnů.

7)	Způsob hodnocení nabídek

Přijaté nabídky budou hodnoceny výběrovou komisí podle jediného kritéria, kterým je celková nabídková cena.

8) Požadavek na varianty nabídek

Zadavatel v nabídce nepřipouští varianty řešení.

V Anenské Studánce dne 16. 11. 2017

Mgr. Jitka Beránková, ředitelka